## Slide 1: D-sub9 装配 阶段进展
接触驱动仿真与固定导纳基线
截至 2026 年 9 月 16 日
课题月度汇报
Notes: 本文件为截至 2026-09-16 的阶段快照，不代表整月最终总结。来源：deliverables/b1_fixed_admittance/B1固定导纳_开发报告.md。

## Slide 2: 本阶段完成的工作
已完成
已完成
本次完成
动态执行
接触反力影响实际运动
实现限速与受限停止
接触模型
识别针孔和壳体接触
检查漏检与几何近似
固定导纳 B1
闭环修正位置和姿态
完成 7 个工况的对照
Notes: 来源：contact_coverage_repair/coverage_results.json；dynamic_actuator_v1/dynamic_results.json；b1_fixed_admittance/results_index.json。动态阶段旧开发门槛未全部通过，原失败记录保留。这里的“完成”指实现与限定开发实验，不是全域有效性验收。

## Slide 3: 接触反馈与固定导纳
接触载荷驱动修正
读取接触力与力矩
计算 XY 和倾角修正速度
经限幅与保护执行运动
Z 方向保持受限推进
当前尚无学习或主动搜索
Notes: 图为 combined_a_scale_0.75_b1.json 中最终实际位姿的 MuJoCo 回放，透明材质只用于显示。B1 输入为 M 原点世界坐标接触 Fx、Fy、Tx、Ty，不读取真实针孔误差。当前模型不含完整 CR5 和手指柔性。

## Slide 4: 全部开发工况的推进对照
1
零反馈参考
几何完成工况数
1
B1 固定导纳
几何完成工况数
14 个配对回合
相同初始条件、推进速度和保护
固定参数，中途不调整
几何完成均为同轴无接触工况
Chart: 7 个固定开发工况
| 同轴 | X偏差 | Y偏差 | 倾角 | A×0.75 | B×0.75 | A全幅
零反馈 | 3.9912 | 0.25 | 0.25 | 0.22387 | 0.15667 | 0.16779 | 0.1113
B1 | 3.9912 | 0.25 | 0.25 | 0.23811 | 0.24684 | 0.24631 | 0.23871
Notes: 完成 7 个预定工况、14 个配对回合。零反馈几何完成 1 项，B1 几何完成 1 项。 名义目标推进量 4 mm。图表数据以 mm 为单位保留 6 位小数，以支持可编辑工作簿；全部原始精度数值见 results_index.json 和 monthly_facts.json。该固定样本计数不是统计成功率；同轴无接触完成不能证明导纳有效。几何完成还检查位置、总姿态、低速保持与全回合载荷。

## Slide 5: 联合偏差的局部推进结果
0.157
零反馈推进 / mm
推进停滞
0.247
B1 推进 / mm
到达时限
联合 A ×0.75
初始位置偏差 +45 / −30 μm
初始倾角 +1.125 / −1.125°
Chart: 仿真时间 / s
| 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0
零反馈 | 0 | 0.15517 | 0.15872 | 0.15883 | 0.15903 | 0.15908 | 0.15924 | 0.15933 | 0.15662 | 0.15666 | 0.15667 | 0.15667 | 0.15667 | 0.15667 | 0.15667
B1 | 0 | 0.16687 | 0.20639 | 0.2317 | 0.23375 | 0.23552 | 0.23725 | 0.23892 | 0.24067 | 0.24235 | 0.2439 | 0.24564 | 0.24713 | 0.24683 | 0.24684
Notes: 联合 A ×0.75：零反馈推进 0.157 mm，B1 推进 0.247 mm，差值 +0.090 mm。 两者均未在该工况完成插入。曲线以记录采样，较短回合结束后保持其末值，仅便于共同时间轴展示。完整连续控制周期曲线及力与姿态见 01_B1与零反馈对照.png。该代表工况预先选定。

## Slide 6: 当前限制与下一步
当前限制
部分偏差仍在入口台阶受阻
孔离散精度影响部分接触结果
夹持和接触参数尚未实物标定
当前结果限于固定开发工况
下一步：B2 搜索与恢复
先处理 B1 已暴露的停滞工况
设置搜索范围、回撤和重试预算
冻结评价条件后再引入残差学习
保留过程曲线与失败样本
Notes: 7 个固定开发工况，未开展随机误差统计试验。
几何完成不代表电连接、锁止或实机插装成功。
孔离散精度仍影响部分组合偏差，256 段仅作为开发配置。
质量、夹持关系、接触参数及保护阈值尚未实物标定。
B2：加入受限搜索和条件回撤，先处理 B1 停滞工况。
冻结评价协议，划分开发集与独立测试集。
再接入四维残差 SAC，并与固定基线比较。
原动态门槛失败不会被此次基线结果覆盖。论文贡献需要后续算法对照和独立测试支撑，不能把模型精细度或模块数量当作创新。